## Slide 1: 90个最新安全管理理论模型
学无止境

## Slide 2
目录
杜邦
经典管理理论
常见
管理理论模型
事故致因理论
蝴蝶结模型（BowTie）
HSE管理体系相关理论
事故调查
常用模型
事故因果
连锁理论模型
瑞士奶酪
模型

## Slide 3
PART
1
海因里希法则
冰山理论
马斯洛需求层次理论
常见管理理论模型

## Slide 4
重伤亡事故
轻伤害事故
未遂事件
事故隐患
1000
1
300
29
海因里希法则
Notes: 海因利希法则：“比率中的1-29-300-的关系”十分清楚地表明相关的事故等级之间的关系，同时也揭示了要控制事故的损失必须从更大更广泛的基础层面即险情、事件报告中去寻找和开始工作。
许多研究显示，如果对所有的险情和财产损坏类事件进行报告、调查和管理，或许可以避免重大伤亡事故。大多数公司对险情不重视，对轻微伤害和财产损坏类事故稍微重视，对重大伤害的比较重视。提出对重大事故进行全面地调查，并且在调查中处理发现的问题，以便同样的事故不会再次发生。但是，对小的事故并没有引起足够的注意。公司必须鼓励报告险情和财产损坏类事故如设备事故等，为了防止更严重的事故发生，必须对险情等小事故进行全面彻底的调查，才能从根本上减少事故的发生。佳保事故事件管理系统就是基于这一管理原理而开发的。

## Slide 5
海因里希法则
是美国著名安全工程师海因里希（Herbert William Heinrich）提出的1:29:300法则，是经过统计事故的数量得到的比例关系。
1 —— 重伤、死亡或重大事故
29 —— 轻伤
300 —— 未遂事故
1
29
300
3000……
3000… —— 人的不安全行为和物的不安全状态
海因里希法则

## Slide 6
对伤亡者的治疗、赔偿
对损坏设备的修理、更换
应急的费用
事故调查的花费
替换伤亡者的花费
加班工资
时间损失的报酬
停产的费用
保险费用的增加
清理现场的费用
员工士气低落
商业和信誉损失
政府的罚款
· · ·
事故
直接经济损失
事故
间接经济损失
8-11
1
冰山理论
Notes: 冰山理论8-11

## Slide 7
露出水面的冰山顶
—伤害的直接成本
医疗费用
工资补赔
索赔
冰山的主体
—伤害的间接费用
设备和产品的损坏
产量和质量的损失
工艺中断、单耗增减
人员替代、加班
诉讼
客户关系和公众形象的损坏
死亡
损工伤害
医疗处理
急救事件
不安全行为
不安全状况
隐藏成本是直接成本的8-11倍！
需要关注冰山主体部分！
冰山理论

## Slide 8
友情、爱情、性亲密
人身安全、健康保障、资源所有性、财产所有性、道德保障、工作职位保障、家庭安全
呼吸、水、食物、性、睡眠、生理平衡
安全需求
归属需求
尊重需求
自我
实现
生理需求
自我尊重、信心、成就、对他人尊重、被他人尊重
道德、创造力、自觉性、问题解决能力、公正度、接受现实能力
马斯洛需求层次理论

## Slide 9
PART
2
布莱德利曲线
金字塔理论
行为安全管理
杜邦经典管理理论

## Slide 10
管理层承诺
受雇的条件
害怕/纪律
规则/程序
监督控制, 强调, 和目标
重视所有人
培训
个人知识, 承诺, 和标准
内在化
个人价值
关注自我
实践, 习惯
个人得到承认
帮助别人遵守
留心他人
团队贡献
关注他人
集体荣誉
依赖
独立
本能
依靠人的本能
以服从为目标
将职责委派给安全经理
缺少管理层参与
自然本能
严格监督
自主管理
团队管理
伤害率
互助
布莱德利
杜邦安全文化曲线
布莱德利曲线

## Slide 11
伤害率
法治监督
自我管理
团队文化
管理承诺
雇佣条件
纪律约束
规则程序
监督控制
个人承诺
个人价值
自主管理
自我保护能力 和习惯
自我约束
帮助别人遵守
留心他人
团队贡献
关注他人
集体荣誉
时间
自然本能
依赖人的本能
以顺从为目标
主要仰仗安全
管理人员
管理层参与欠缺
布莱德利曲线
布莱德利
杜邦安全文化曲线

## Slide 12
操作工滑了一下，摔倒在地，头撞到泵上，死亡
操作工滑了一下，摔倒在地，腿摔断了
操作工滑了一下，扭伤脚
操作工滑了一下，但没摔倒
泵旁边泄漏的润滑油未及时清理
Incidents
金字塔理论
Notes: 死亡，重伤，轻伤，急救箱事件，隐患

## Slide 13
与不安全行为有关的因素 | 伤害比率
人员反应 | 14%
个人防护装备 | 12%
人员位置/姿势 | 30%
工具和设备 | 28%
工作环境与秩序 | 12%
可以看出：导致工伤和事故的主要原因是人员的不安全行为。
行为安全管理

## Slide 14
PART
3
博德事故因果连锁理论
损失起因模型
事故因果连锁理论模型
海因里希多米诺骨牌模型
亚当斯连锁理论
北川彻三连锁理论

## Slide 15
从第1个骨牌倒下开始就拉开了事故发生的序幕
遗传与
社
会
环
境
点
不
伤 亡
故
事
安
全
行
为
缺
的
人
与
状
态
H.W.Heinrich 海因里希
1931年 《工业事故预防》
海因里希多米诺骨牌模型
Notes: 海因里希（Heinrich）的骨牌理论不仅明确了事故是如何发生的，而且有助于调查人员制定调查内容和预防措施，避免事故发生。
海因里希把工业伤害事故的发生、发展过程描述为具有一定因果关系的事件的连锁发生过程，即：
人员伤亡的发生是事故的结果。
事故的发生是由于：人的不安全行为；物的不安全状态。
人的不安全行为或物的不安全状态是由于人的缺点造成的。
人的缺点是由于不良环境诱发的，或者是由先天的遗传因素造成的。
在海因里希最初提出的事故因果连锁过程包括如下5个因素：
遗传及社会环境：遗传因素及环境是造成人的性格上缺点的原因，遗传因素可能造成鲁莽、固执等不良性格；社会环境可能妨碍教育、助长性格上的缺点发展。
人的缺点：人的缺点是使产生不安全行为或造成机械、物质不安全状态的原因，例如鲁莽、固执、过激、神经质、轻率等性格上的先天缺点，以及缺乏安全生产知识和技能等后天缺点。
人的不安全行为或物的不安全状态：所谓人的不安全行为或物的不安全状态是指那些曾经引起过事故，或可能引起事故的人的行为，或机械、物质的状态，它们是造成事故的直接原因。例如，在起重机的吊荷下停留、不发信号就启动机器、工作时间打闹或拆除安全防护装置等都属于人的不安全行为；没有防护传动齿轮、裸露带电体或照明不良等属于物的不安全状态。
事故：事故是由于物体、物质、人或放射线的作用或反作用，使人员受到伤害或可能受到伤害的、出乎意料之外的、失去控制的事件。坠落、物体打击等使人员受到伤害的事件是典型的事故。
伤害：直接由于事故而产生的人身伤害。人们用多米诺骨牌来形象地描述这种事故因果连锁关系，得到图中那样的多米诺骨牌系列。在多米诺骨牌系列中，一颗骨牌被碰倒了，则将发生连锁反应，其余的几颗骨牌相继被碰倒。如果移去连锁中的一颗骨牌，则连锁被破坏，事故过程被中止。海因里希认为，企业安全工作的中心就是防止人的不安全行为，消除机械的或物质的不安全状态，中断事故连锁的进程而避免事故的发生。

## Slide 16
在海因里希事故因果连锁的基础上，博德提出了反映现代安全观点的事故因果连锁。
博德认为，尽管人的不安全行为和物的不安全状态是导致事故的重要原因。事故的产生是由于个人的原因：缺乏知识、技能，工作态度不端正，身体和精神方面的问题等。
而其根本原因是管理失误：对人的管理和对物的管理。
管
理
失
误
个
人
原
因
不安
全行
为及
状态
事
故
伤
亡
博德事故因果连锁
博德事故因果连锁理论

## Slide 17
缺 乏 控 制
根 本 原 因
直 接 原 因
事 故
损 失
Frank Bird 博德
1970年 损失起因模型
博德损失起因模型
Notes: Brid 和 Loftus 则从管理理论和损失控制的角度进一步对海因里希的骨牌模型进行了修订。“博德骨牌模型”也称“损失起因模型”。
“损失起因模型”的每一个骨牌显示了事故环节的一个步骤：
缺乏控制：系统缺陷，包括未建立和遵守相关法规及标准
基本原因：是引发事故发生的个人因素和工作因素
直接原因：是事故发生时存在的不安全行为和物的不安全状态
事故：即危险源释放，实际发生的事情，发生了什么
损失：即事故导致的人身伤害或财产损失、环境破坏、声誉影响

## Slide 18
直接起因
不安全行为或不安全状态
引发事故
事故
接触危险能源或物质
损失
人、环境、财产、生产、声誉等
事故调查与根源分析
系统原因
程序不妥或未被遵守
缺乏控制
管理系统的缺陷
损失起因和事故调查模型
博德损失起因模型
Notes: 事故调查的目的和作用正是要通过已发生的事故损失，发现找出直接原因，分析根本原因，纠正系统缺陷，从而消除事故的根源。
事故的发生通常不止一个原因，很少是由于一次行为或某一个状态因素所导致。多重事故原因理论扩展了骨牌理论和不安全行为和状态的概念：显示了每个事故通常是由许多行为、许多状况及许多类型的原因所致：复杂的、简单的、常见的、不明显的以及系统的。这个理论最重要的部分是调查人员必须使用分析程序和分析技术进行事故调查，以找出所有的事故原因。
美国能源部在“管理疏忽和风险树根原分析
（Management Oversight and Risk Tree (MORT) Root Cause Analysis）” 中提到：
“在分析事故或事件发生的原因时，应该考虑的事故的多重起因。很少事故是由于一个单独的原因造成或导致的。大多数情况是，事故的发生涉及到从管理层到工作流程的最低层次内一连串的原因。而且，通常具体的整改行动只是整改了公司基层末端的状态。只有改正系统缺陷才更有可能控制所有涉及到从管理层到公司底层的一系列起因
美国著名安全专家Dan Peterson 对这个原理进行了讨论：
“今天，我们了解到在每个事故发生的背后隐藏着许多因素、主要原因和次要原因。事故的多重起因理论认为这些因素以多种方式结合在一起，引发事故的发生。因此，事故调查人员应该尽可能找出所有的原因，不应仅限于一个行为和/或状态。”（Peterson 1978,16）

## Slide 19
管理体制 | 管理失误 |  | 现场失误 | 事故 | 伤害或损坏
目 标 组 织 机 能 | 领导者在下述范围决策错误或没做决定 政 策 目 标 权 威 责 任 职 责 注意范围 权限授予 | 安技人员在下述范围管理失误或疏忽 行 为 责 任 权 威 规 则 指 导 主动性 积极性 业务活动 | 不安全行为 不安全状态 | 伤亡事故 损坏事故 无伤害事故 | 对人 对物
亚当斯事故因果连锁理论

## Slide 20
基本原因 | 间接原因 | 直接原因 | 事故 | 伤害
 | 技术的原因 |  |  | 
学校教育的原因 | 教育的原因 |  |  | 
社会的原因 | 身体的原因 | 不安全行为 |  | 
历史的原因 | 精神的原因 | 不安全状态 |  | 
 | 管理的原因 |  |  | 
北川彻三事故因果连锁理论

## Slide 21
PART
4
事故致因模型
瑞士奶酪模型
瑞士奶酪模型
事故因果关系图

## Slide 22
危险源
意外伤害
显性失效
设立保护、控制屏障，即：预防事故发生的硬件或管理程序
James Reason 瑞士奶酪模型
1990年 《Human error》
隐形失效
瑞士奶酪模型

## Slide 23
具有隐患的决策
隐蔽性失误
事因
频繁失误
包括不安全操作
控制与系统保护
高层l决策人员
中级管理人员，设计人员，计划人员等
中级管理
一线操作人员，维修人员，司机等
随意顺序
事故
事故发生机会的有限窗口
当地事故起因
技术性失误
典型状况
环境状况等
涉及到人
事故因果关系图

## Slide 24
设备缺陷
工作环境
管理制度
个人行为
意外事故发生
事故致因模型
根据瑞士奶酪模型改编

## Slide 25
设备缺陷
管理制度
个人行为
零意外事故发生
良好的工作环境能避免意外事故发生
良好的管理制度能避免意外事故发生
良好的人体工学设计和良好的个人行为能避免意外事故发生
良好的工地管理能避免意外事故发生
工作环境
如何避免意外事故发生？
事故致因模型
根据瑞士奶酪模型改编

## Slide 26
PART
5
人因失误屏障
蝴蝶结模型（BowTie）
蝴蝶结模型（BowTie）
人因失误类型

## Slide 27
政策
活动
程序
标准
管理系统
危险
威胁
升级因素
升级因素
主动屏障
主动屏障
主动屏障
主动屏障
干扰因素屏障
升级因素屏障
被动屏障
被动屏障
被动屏障
被动屏障
后果
后果
顶上事件
威胁
蝴蝶结模型（BowTie）

## Slide 28
威胁
控制屏障
恢复屏障
后果
后果
后果
危害因素分析-- 蝴蝶结模型
事件/事故
危险
因
素
蝴蝶结模型（BowTie）

## Slide 29
后果1
后果2
后果3
后果…
后果n
隐患1
隐患2
隐患3
隐患…
隐患n
控制屏障
补救屏障
顶上
事件
危险源
简图
BowTie模型
蝴蝶结模型（BowTie）

## Slide 30
组织屏障
制度屏障
始发事件
重大事件
个人失误包括
知识 /技能欠缺
经验不足
管理屏障
个人屏障
组织的潜在不足 包括
程序编写低劣
工作过程屏障失效 / 不存在
管理不善
“纵深防御模式”
(工作环境)
(工作过程)
人因失误屏障模式

## Slide 31
Low
High
Low
High
Knowledge-Based
Error
（知识型失误）
十分之一的失误率
千分之一的失误率
Rule-Based Error
（规则型失误）
百分之一的失误率
Skill-Based Error
（技能型失误）
关注度
熟悉度
人因失误类型

## Slide 32
能量转移致因理论
PART
6
安德森模型
事故致因理论
事故因果论
瑟利模型
综合原因论
轨迹交叉理论

## Slide 33
A1
A2
A3
A4
事故
A
B
E
C
D
事故
多因致果型
连锁型
事故因果论
Notes: （1）连锁型：任何一种可预防的事故的发生都是一连串事件在一定顺序下所产生的结果。
（2）多因致果型：多种各自独立的原因在同一时间共同导致事故的发生。
（3）复合型：某些因素连锁，某些因素集中，互相交叉，复合造成事故。

## Slide 34
N
人、机和环境
迫近的危险
危险
构成
无危险
对危险的构成有警告吗？
感觉到了这警告吗？
感觉
认识到了这警告吗？
知道如何避免危险吗？
决定要采取行动吗？
能够避免吗？
认识
行为响应
Y
Y
Y
Y
Y
Y
N
N
N
N
N
N
Y
Y
伤害或损害
无伤害
对危险的显现有警告吗？
感觉到了这警告吗？
认识到了这警告吗？
知道如何避免危险吗？
决定要采取行动吗？
能够避免吗？
感觉
认识
行为响应
危险
输出
Y
Y
Y
Y
N
N
N
N
N
瑟利模型

## Slide 35
为何使人
遇到危险
企业：目标、策略
社会：市场、法律
工作过程
客观的危险
系统良好
1.过程是可控制的吗？
2.过程是可观察的吗？
3.察觉是可能的吗？
4.对信息的理智处理是可能的吗？
5.系统产生行为波动吗？
6.系统对行为波动给出足够的时间和空间吗？
7.能把系统修改成另一个更安全
的等价系统吗？
8.属于人的决策范围吗？
Y=是
N=否
Y
N
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
N
N
N
N
N
N
瑟利模型
安德森模型

## Slide 36
管理失误
个人原因、环境原因
不安全行为
不安全状态
能量或危险物质意外释放
事故
基本
原因
间接
原因
直接
原因
能量转移致因理论

## Slide 37
不安全状态
不安全行为
起因物
致害物
人
事故现场
安全管理缺陷
物的原因
人的原因
接 触 伤 害
物（包括环境）
人（包括肇事人和受害人）
本质原因
间接原因
直接原因
轨迹交叉理论模型
Notes: 我们在措施制定过程中，根据事故的根本原因结果，提出一系列的措施，包括：安全管理缺陷、物的不安全状态、人的不安全行为

## Slide 38
社会因素
安全缺陷
不安全状态
起因物
致害物
不安全行为
肇事人
受害人
基础原因
间接原因
直接原因
事故经过
物的原因
人的原因
事故
接
触
安全管理方面的缺陷：本质原因
轨迹交叉理论模型

## Slide 39
文化
学校教育
经济
民族习惯
法律
社会历史
管理缺陷
不安全状态
不安全行为
起因物
肇事人
社 会 因 素
物质
物体
能量
加害物
受害人
自己
他人
事故
现象
社会因素
管理因素
事故损失
偶然事件
触发
生产中的
危险因素
（事故隐患）
基础原因
间接原因
直接原因
事故过程
事故现象
（物的环境因素）
（人的原因）
综合原因论事故模型

## Slide 40
PART
7
控制措施防护层次理论
HSE管理体系相关理论
HSE管理体系系统图
PDCA循环图

## Slide 41
危害辨识与风险评估
应急管理与响应
工作场所管理
生产用具管理
生产
管理
职业健康系统
监测与纠正预防
安全健康环境理念与方针
组织保障管理
能力要求与培训
行为
管理
环境
保护
事故/事件管理
HSE管理体系系统图

## Slide 42
P
策划
D
执行
C
检查
A
纠正
规定的水平
持续改进
纠正措施
纠正
预防措施
P
D
C
A
D
C
A
PDCA循环图

## Slide 43
Step 01 消除：消除工作中的危险源
Step 02 替代：用其它低危险源的材料、设备等替代高危险源的材料、设备
Step 03 削减：削减作业活动量和活动范围，减少员工在风险下的暴露时间
Step 04 隔离：用距离/屏障/护栏防止员工接触危险源
Step 05 程序：用规定降低风险
Step 06 PPE ：个人防护装备
Step 07 警告：设置警告牌
Step 08 观察：行为安全观察与沟通
危险源
事故
效果
控制措施防护层次理论

## Slide 44
消除
削减
程序
替代
警告
隔离
PPE
控制措施防护层次理论
Notes: （一）消除 通过合理设计和科学的管理，尽可能从根本上消除危险、有害因素。如采用无害工艺技术、生产中以无害物质代替有害物质、实现自动化作业、遥控技术等。
（二）替代：用其它低危险源的材料、设备等替代高危险源的材料、设备。
（三）减弱 在无法消除危险、有害因素和难以预防的情况下，可采取减少危险、危害的措施，如局部通风排毒装置、生产中以低毒性物质代替高毒性物质、降温措施、避雷装置、消除静电装置、减震装置、消声装置等。
（四）隔离 在无法消除、保护、减弱的情况下，应将人员与危险、有害因素隔开和将不能共存的物质分开，如遥控作业、安全罩、防护屏、隔离操作室、安全距离等。
（五）程序：用规定降低风险。（或连锁 当操作者失误或设备运行一旦达到危险状态时，应通过连锁装置终止危险、危害发生，如起重机械的超载限制器和行程开关、电梯的层（轿）门与电梯运行的控制连锁。）
（六）个人防护装备：PPE。
（七）警告 警告就是在易发生故障和危险性较大的地方，配置醒目的安全标志，必要时设置声、光或声光组合报警装置。

## Slide 45
PART
8
5 Whys 模型
事故调查常用模型
鱼骨图
鱼骨图案例

## Slide 46
细要因
特性
机器
方法
其他
人
材料
小要因
鱼骨图

## Slide 47
导向柱缺陷
侧围碰划伤较高
其它
环境
人员
机器
方法
精神不佳
疲劳操作
身体状况差
夹具故障
开关失灵
顶升故障
定位不准
定位面焊渣,不平
焊钳开口大
地面缺陷
架台较滑
地面油污
来料不合格
隐形伤
装箱，盛具造成
运输造成
地面不平
叉车技能
操作技能
装配不到位
人员配合
人员结构
操作不熟
责任心不强
设备
铜垫松动不平
气压不稳
盛具破损
隔板变形
支撑变形
设计缺陷
裸露在外
人为因素
操作马虎
野蛮操作
物料
鱼骨图案例
Notes: 案例一：
焊接车间QPS精益小组，在改善SC6371侧围碰压时的一个鱼骨图分析：
通过讨论最终找到了两个主要原因，并进行了改善，使SC6371的碰压伤得到了较大的改善。

## Slide 48
原因
原因
结果
结果
原因
原因
问题
Why
Why
为什么
为什么
原因
原因
问题
Why
Why
为什么
为什么
问题
为什么
为什么
为什么
为什么
为什么
因果关系可以通过右侧模型，正常情况下前因后果，由原因导致结果。
5 Whys 模型
Notes: 因果关系可以通过右侧模型，正常情况下前因后果，由原因导致结果。在事故调查与分析时必须倒推，通过提问“为什么”（Why），找到导致结果的原因。
事故举例：员工割伤手指
机器防护罩不在机器上-机械工维修后未及时将防护罩归位-新来的机械工没有修理操作规程-他没有收到操作规程-责任人忘记对其尽心操作规程方面的培训。
结果与原因之间不是唯一对应关系。层层推进，知道展现所有的时间事件链及其关联为止。

## Slide 49
70个最新理论安全模型分享
中南吴超

## Slide 50
前 言
 模型有很多种类，如数学模型、物理模型、理论模型、仿真模型等，而模型方法已成为人们认 识世界、改造世界，使研究方法形式化、定量化、科学化的一种主要思考工具和手段。科学模 型可分为两类：一类是物质形式的，一类是理论形式的。前者即实物模型，它成为人们观察、 实验的直接对象，比较直观；后者属于思维形式，它是客体的一种抽象化、理论化的形态，一 般需要配上文字加以说明才比较清楚。
 在安全科学领域，安全模型的种类也很多，安全模型可分为实体安全模型和理论安全模型，这 里只给出理论安全模型。理论安全模型通常可以表达一个系统的安全机理、机制、模式等，从 科学原理层面来理解，理论安全模型是安全科学原理的核心内容。
 安全科学属于典型的交叉综合学科和复杂性科学，无论从哪个视角划分的研究对象都具有复杂 性特点，并最终回归到系统问题。对于一个难于直接着手研究的复杂客体，怎样着手研究，能 不能顺利地进行研究，其重要方法之一是针对所要研究的系统安全问题构建出一个合适的理论 安全模型。
 迄今，安全科学领域的理论安全模型已经很多，但由于安全系统的复杂性和多样性，现有的理 论安全模型远远不能满足实际的需要，而且由于社会技术系统的不断演变和发展，新的复杂系 统和新问题不断涌现。因此，理论安全模型不仅需要不断更新，而且需要不断拓展和构建新的 理论安全模型。正是洞察到这一发展需求，本课题组近几年积极地投入到理论安全模型的创建 研究中，并取得比较丰硕的研究成果，下面的理论安全模型是其中的一部分。
 如上述，理论安全模型是某一系统的安全要素及其作用机制的抽象表达，一般需要配上文字加 以说明才比较清楚。因此，建议感兴趣的读者参阅相关的文献或专著，以便于更好理解这些安 全模型的内涵。

## Slide 51
人 群
机 群
人的安全、健康、 舒适、高效
微 匹
人
本 配
身
的 学 科
对 人 直 接 防 护 的 学 科
安 全 生 命 科 学 原 理
对 人 直 接 作 用 的 学 科
安全经济 安全教育 安全文化 安全法规
安全管理 安全组织 等等
安 全 社 会 科 学 原 理
对 人 间 接 作 用 的 学 科
安全社会结构 安全监察
安全促进 等等
等等
安全检测 安全设计 风险评价 事故预测 可靠性分析
环境工程 等等
对 人 间 接 防 护 的 学 科
外 围 防 护 与 应 急 的 学 科
安 全 技 术 科 学 原 理
安 全 自 然 科 学 原 理
中 匹 配
安 全 系 统 科 学 原 理
安全人性 安全心理 安全生理 安全伦理
安全行为 安全技能 等等
医 学
、 健 康
、 政
、 德
、 文
、 史
、 哲
、 外
、 等
数
、 理
、 化
、 力
、 电
、 计 算 机 等
与 人 的 安 全 交 叉 的 众 多 学 科
与 机 的 安 全 交 叉 的 众 多 学 科
宏
匹
配
宏系统
中系统
微系统
信息关联 无处不在
直接程度
直接程度
机械安全 电气安全 防火防爆 通风与空调安全 压力容器安全 职业卫生 个体防护
行业安全 保险体系
防灾减灾 应急管理 等等
来源：吴超,黄浪,贾楠,王秉.广义安全模型构建研究[J].科技管理研究, 2018,38(1): 250-255.
广义安全模型

## Slide 52
来源：欧阳秋梅,吴超.安全观的塑造机理及其方法研究[J].中国安全生产科学技术,2016,12(09):14-19.
安全观分类模型

## Slide 53
来源：欧阳秋梅,吴超.安全观的塑造机理及其方法研究[J].中国安全生产科学技术,2016,12(09):14-19.
安全观塑造模型

## Slide 54
安 全 人 性
安全 外显
心理 人 安全
活动 行为
待人安全行为 处事安全行为
接物安全行为
安全预测行为 安全决策行为 安全执行行为
个体安全行为
组织安全行为
正常后果
未遂后果
异常后果
发扬 为主
防控 为主
安
全
提升 安全 感
预防 伤害 损失
3
4
组织安全文化
根源原因
内隐安全行为
外显安全行为
安全行为后果
处置方式
安全信息认知反馈
根源原因
直接原因
行为原因分类
成败结果
处置方式及安全管理目的
自 组 织 系 统
他组织系统因素
间接原因
安全观念
安全意识
安全知识
安全意愿
个 体 安 全 文 化
管理目的
5
安全技能
…
1
2
来源：吴超, 王秉. 行为安全管理元模型研究[J]. 中国安全生产科学技术, 2018, 14(2): 5-11.
BBS-3M行为安全管理元模型

## Slide 55
来源：王银峰,吴超,黄锐,杨雅雯.安全人性学视域下的个体安全行为模型研究[J].中国安全科学学报,2018,28(09):1-6.
安全人性学视域下的个体安全行为模型

## Slide 56
来源：王银峰,吴超,黄锐,杨雅雯.安全人性学视域下的个体安全行为模型研究[J].中国安全科学学报,2018,28(09):1-6.
基于模型的个体不安全行为过程模型

## Slide 57
来源：施波,王秉,吴超.企业安全文化认同机理及其影响因素[J].科技管理研究,2016,36(16):195-200.
企业安全文化认同机理模型

## Slide 58
累积性与时代性
严肃性与活泼性
“硬件”性与“软件”性
变异性与稳定性
目标性与创塑性
系统性与独特性
个体性与群体性
滞后性与长期性
元素（内容）特点
创造（建设）特点
核心特点 自然性
与普遍性 人本性 与实践性
作用特点
来源：王秉, 吴超 著. 安全文化学[M]. 北京:化学工业出版社, 2018.1
安全文化特点的三角形模型

## Slide 59
满足安全需 要的功能
规 范 与 调 控 功 能
导向与认同功能
情感与凝聚功能
认 知 与 教 育 功 能
融合与守望功能 辐射与增誉功能 激发与跃迁功能
来源：王秉, 吴超 著. 安全文化学[M]. 北京:化学工业出版社, 2018.1
安全文化功能的人形结构模型

## Slide 60
家庭
安全文化
企业
安全文化
学校
安全文化
行业
安全文化
民族
安全文化
国家
安全文化
……
空间维
内容维
物质
安全文化
行为
安全文化
制度
安全文化
精神
安全文化
高雅
安全文化
通俗
安全文化
时 间 维
古代 安全文化
中世纪 安全文化
近代 安全文化
现代 安全文化
传统 安全文化
现代 安全文化
功
能
性
质
维
先进
安全文化
落后
安全文化
主流
安全文化
亚
安全文化
事前
安全文化
事中
安全文化
事后
安全文化
事故维
贫乏型 安全文化
趋人型 安全文化
趋物型 安全文化
中立型 安全文化
理想型 安全文化
本 安 维
城市
安全文化
社区
安全文化
情感
安全文化
来源：王秉, 吴超 著. 安全文化学[M]. 北京:化学工业出版社, 2018.1
安全文化的六维分类体系模型

## Slide 61
安全 教育 对策
安全 法治 对策
认知、传承、发展、创新安全文化 促进精神、情感与行为安全文化形成
影响安全教育模式与内容 提升安全教育效果
安全 技术 对策
指导安全法治对策建立 促进安全法治对策有效落实
保障安全文化切实落地 促进制度与行为安全文化形成
指导安全技术对策建立 促进安全技术对策有效落实
保障安全文化切实落地 促进物质安全文化形成
其 他 内 部 因 素
协同促进
协同促进
协同促进
领导安全素质
成员安全素质
组织类型
发展阶段
外来安全文化与安全管理思想
其 他 外 部 因 素
其 其
他 他
外 内
部 部
因 因
素 素
组织安全发展活力
现代组织安全管理架构
保持
构建
统 一 协 同 的 共 生 关 系
外部安全监督检查
形成
人 安
物 安
组织核心安全能力建设
组织安全发展的基础与动力
组织其他配套安全能力建设
促进
促进
协同促进
融合
融合
融合
融合
精神 安全 文化
制度 安全 文化
行为 安全 文化
物质 安全 文化
安全 文化 对策
情感
安全文化
情感
安全文化
情感
安全文化
情感
安全文化
推动与保障
组织安全战略目标实现
来源：王秉, 吴超 著. 安全文化学[M]. 北京:化学工业出版社, 2018.1
3E+C”广义安全管理模型

## Slide 62
I 谁 宣教者分析
III 通过什么渠道 媒介分析
IV 给谁 受众分析
V 取得什么效果 效果分析
3.在什么安全状况下？
4.为了什么安全目的？
5.受众有什么需要、特点等？
6.可以采用的媒介有哪些？
7.媒介的宣教范围有多大？
8.受众最喜欢和最易受哪种媒介的影响？
9.受众的切身利益是什么？
10.受众对待宣教的态度如何？
11.受众处于何种环境之中？
12.受众接受宣教的能力和水平如何？
13.如何调查、测量宣教效果？
1.宣教者的形象和受信任程度如何？
2.如何建立宣教组织（或机构）？
II 采用何种安全文化符号
说什么 内容（所指）分析
采用什么形式 形式（意指）分析
安全文 植 化基因 入
来源：王秉,吴超.安全文化宣教机理研究[J].中国安全生产科学技术,2016, 12(6):9-14.
安全文化宣教的“5-13”模型

## Slide 63
安全文化符号 信息
受众感知觉
受众的非期待 视野
受众的期待 视野
受众认知与 记忆
自我安全承诺
组织安全状态 改变
信 息 输 入
进入
进入
认 知 内 化
反 应 输 出
心理驱动转化
主动
强制
信息反馈
注意力资源
长时间记忆
心理效应
受众需求、兴趣
受众行为反应
承 诺 输 出
初识阶段
情感阶段
意向阶段
行为阶段
组织层面
受众个体层面
组织层面
来源：王秉, 吴超 著. 安全文化学[M]. 北京:化学工业出版社, 2018.1
受众处理安全文化符号信息的过程模型

## Slide 64
准备阶段
（“显”）
感知阶段
（“知”）
磨合阶段
（“信”）
转化阶段
（“行”）
升华阶段
（“习”）
组织安全文化 落地效果评估
反馈改善
组织安全文化落地的主体操作过程
梳理整合 理念表达
理念宣教 理念渗透
制度完善 制度执行
监督检查 行为干预
重复强化 持续改进
落地 组织安全文化 过程 体系设计
落地 任务
来源：王秉, 吴超 著. 安全文化学[M]. 北京:化学工业出版社, 2018.1
组织安全文化落地的操作过程模型

## Slide 65
安全为了谁
为了自己
（自我需要）
为了家人
（家人需要）
为了他人
（他人需要）
要我安全
次
主
“被爱”的需要的刺激
我要安全
（安全责任）
我会安全
（自主保安）
安全 知识
安全 技能
学习
掌握
成功避免或 应对伤害
判断 反应
驱动
保障 保障
采取 稳妥 措施
爱自己
爱家人
爱他人
次
主
“爱”的需要的表现
过渡
过渡
转化
转化
安全意识
安全意愿
安全行为
对应
对应
对应
安全 选择
出现
对应
来源：王秉,吴超.情感性组织安全文化的作用机理及建设方法研究[J].中国安全科学学报, 2016, 26(3):8-14.
爱与被爱需要作用下的人的安全选择行为模型

## Slide 66
安全教育受教者
安全教育施教者
安 全 信 息
信 息 感 知
信 息 认 知
环境(E)
信 息 提 取
信息传播
信噪
HOW1
HOW2
WHO1
WHO2
WHY WHERE WHAT WHEN
HOW MUCH
安 全 教 育 设 计 (D)
安 全 教 育 实 施 (I)
安 全 教 育 评 估 (A)
信息交流
遵循原则 明确目的 设计体系
施教者评估 受教者评估 第三方评估
宣传动员→收集整理→评定结果
总结评估结论 分析诊断问题 评估本次评估 反馈信息
反馈
反馈
发展
准备工作
评估实施
结果处理
宏观设计
中观设计
课程内容体系
课程内容顺序
授课形式安排
课程总结
学习计划
动机激发器
内容类比
课程顺序
微观设计
课后综合
课后总结
认知激发器
知识联结器
信 | 信 | 信
息 | 息 | 息
载 | 通 | 刺
反馈 体 | 道 | 激 动作响应
信 息 组 织
信 息 处 置
传播
来源：高开欣,吴超,王秉.基于信息传播的安全教育通用模型构建研究[J].情报杂志, 2017, 36(12):132-137.
安全教育的DIA通用模型

## Slide 67: 基于角色扮演的TTAE（Trainer-Trainee-Assessor-Environment） 安全教育 信息认知模型
来源：黄知恩,吴超,李明.基于角色扮演的TTAE安全教育模式研究[J].中国安全科学学报,2018,28(12):116-121.

## Slide 68
来源：黄玺,吴超.安全态度的转变过程及方法研究[J].中国安全科学学报,2018,28(06):55-60.
安全态度形成机制模型

## Slide 69
安全态 度转变
来源：黄玺,吴超.安全态度的转变过程及方法研究[J].中国安全科学学报,2018,28(06):55-60.
安全态度转变的外部作用模型

## Slide 70
来源：雷雨,吴超.安全数据素养的作用机制及其促进研究[J/OL].情报杂志:1-7[2019-08-
09].http://libdb.csu.edu.cn:80/rwt/CNKI/http/NNYHGLUDN3WXTLUPMW4A/kcms/detail/61.1167.G3.2 0190710.0939.008.html.
安全数据素养的能力要求和累积效应模型

## Slide 71
来源：雷雨,吴超.安全数据素养的作用机制及其促进研究[J/OL].情报杂志:1-7[2019-08-
09].http://libdb.csu.edu.cn:80/rwt/CNKI/http/NNYHGLUDN3WXTLUPMW4A/kcms/detail/61.1167.G3.2 0190710.0939.008.html.
安全数据素养的作用机制模型

## Slide 72
通过分析能量流系统各因素之间能量的转换及流动过程，得到4种能量 流致灾模式：能量串发型、能量发散型、能量集中型、能量混合型。
来源：黄浪, 吴超, 杨冕,等. 基于能量流系统的事故致因与预防模型构建[J]. 中国安全生产科学技术, 2016, 12(7): 53-59.
基于能量流系统的事故致因概念模型

## Slide 73
致灾物
S(t, v)
能量耦合、潜在、聚集
能量触发
人-物-环境-管理的原因
能量串发型
能量发散型
能量释放SR(t, v)
屏蔽是否有效（Ek）
是
工程防护是否有效（Ep）
能量转播
个体防护是否有效（Eg）
是否超过抗损能力（e）
人员伤亡、设备损坏、环 境破坏
是
是
能量作用于承灾物
系统安全
能量聚集型 能量混合型
异常能量探测、自动报警
应 急 措 施 是 否 有 效 Er
否
否
否
否
是
是
基
于 能 量 流 系 统 的 事 故 预 防 概 念 模 型
,
,
,
.
[J].
中
国 来 安 源 全 ： 生 黄 产 浪
科 吴
学 超
技
术 杨
冕
等
基 于 能 量 流 系 统 的 事 故 致 因 与 预 防 模 型 构 建
, 2016, 12(7): 53-59.

## Slide 74
安全信息流偏差
（安全信息缺失）
安全信息力F失控
微观层面的安全信息力失控
中观层面的安全信息力失控
不安全行为
事故
（事件）
宏观层面的安全信息力失控
微观层面的安全信息流偏差
中观层面的安全信息流偏差
宏观层面的安全信息流偏差
微观层面的不安全行为
中观层面的不安全行为
宏观层面的不安全行为
人
信息
管理
机
环境
资源
来源：黄浪（导师：吴超）. 理论安全模型的构建原理与新模型的创研究[D]. 长沙：中南大学，2018.
基于安全信息流的事故致因的概念模型

## Slide 75
22 信道CC
1
SRI
2
CIS
33 信噪NNss
4
Is
5
认
知
信 息
Iu
6
A
7
动 作 结 果
R
真 失真
信
源 11级
失误
信
源
载
体 22级
感 失解
知
信 33级 息
失控 响 失效
应
44级 动 55级 作
4
4 信馈FF11 ((新认知过程))
11 信源SS11
SStt 11 SStt22
33 信宿HH11
SStt 33 SStt 44
SStt 55 SStt 66
自 它 系 系 统 统
它 自 系 系 统 统
动态过程
动态过程
来源：吴超. 安全信息认知通用模型构建及其启示[J]. 中国安全生产科学技术, 2017, 13(3): 5-11.
安全信息认知通用模型

## Slide 76
1 信源S1 2 信道C 3 信宿H1
1
真
信 源
SRI
2
CIS
3 信噪Ns
4
Is
5
Iu
6
A
7
R
信
源
载
体 2级
感 失解 认 失控
知 知
信 3级 信 4级 息 息
响 失效 动
应 作 动 5级 结
作 果
4 信馈F1 (新认知过程)
St 1 St2 St 3 St 4
St 5
St 6
自 它
系 系
统 统
动态过程
1
失真
2
失误
3
4
5
1级 η1 真实性
η2
对称性
η3
准确性
η4
有效性
η5
目的性
光 宿
人 环 而
或
功 与
安全信息降噪 技术等
安全认知心理学、
安全教育心理学等
安全人机学、安全人工 智能、安全控制学等
安全信源传真学、安 全信源表达技术等
人 对 组 、 电 信 信 织 事 声 能 的 宿 、 、 热 感 间 感 制 物 色 知 接 知 | 因 人 因 而 时 异 因 | 因 智 因 脑 | 因 正 负 机 成
度 、 味 信 因 产 现 素 生 | 地 因 | 等 而 | 等
等 象 形 息 影 | 情 | 异 | 异 失
、 等 ： 响 | 等 |  | 败
安全模糊化
安全可感知（可视、透明、真实）
安全可知化 安全可能化
信息层
事件层
要素层
方向层
思想层
安全 三可 思维— 三化 发展模式
来源：吴超. 安全信息认知通用模型构建及其启示[J]. 中国安全生产科学技术, 2017, 13(3): 5-11.
安全信息认知通用模型的拓展模型

## Slide 77: 一级安全信息学原理下的二级安全信息学原理体系模型
来源：罗通元,吴超.安全信息学原理的体系构建[J].科技导报,2018,36(12):76-85.

## Slide 78: 安全信息学原理的“蜂巢”结构模型
来源：罗通元,吴超.安全信息学原理的体系构建[J].科技导报,2018,36(12):76-85.

## Slide 79: 伤害事故的安全信息认知模型
信源SI
信道C
信宿HI
信馈FI
有 源 信 源
SIA
无 源 信 源
S
IP
伪信源S
IF
信
载 体
CIS
信
载 体
CIC
载 体
CIH
S
外 信
信 道
CIE
CII
IS
知 觉 安 全 信 息
IP
认 知 安 全 信 息
IU
响 应 动 作
正 确 行 为
错
误
S
1
真信源SIT
2
3
5
6
8
9
11
12
13
4 信噪N1
7 信噪N2
失真
源 失真 道 失真
部 失真 宿
内 失真 部
信
道
感
觉失解 安
全 信 息
失效 行
为
循环认知
10
来源：罗通元,吴超.伤害事故安全信息认知建模与机理研究[J].中国安全生产科学技术,2018,14(06):154-159.

## Slide 80: 人的安全信息处理模型
客观风险
组织风险告知
短期记忆
长期记忆
（安全知识）
选择、比较、 判断
安全预测与
决策
基于技能的 不安全行为
安全信息获取
安全信息分析
安全信息利用
基于规则的 不安全行为
基于知识的 不安全行为
自身因素的影响 组织因素的影响
自身风险感知
安全信息反馈
来源：黄浪（导师：吴超）. 理论安全模型的构建原理与新模型的创研究[D]. 长沙：中南大学，2018.

## Slide 81: 组织安全信息处理模型
上级组织告知
下级组织告知
自身分析获取
组织安全信息获取
组织安全信息分析
组织安全预测与决策
安全理念、安全资源、安 全技术等因素的影响
安全制度制定 安全管理实施 安全教育培训 安全投入落实 等等
安全信息上报、反馈
安全法律法规、安全方针 政策等因素的影响
安全信息下达、反馈
安全信息利用反馈
来源：黄浪（导师：吴超）. 理论安全模型的构建原理与新模型的创研究[D]. 长沙：中南大学，2018.

## Slide 82
安全信息获取
安全信息分析
安全信息利用
人的不安全行为
事故
（事件）
危险释放
危险出现
基于技能的不安全行为 基于规则的不安全行为 基于知识的不安全行为 等等
安全知识 安全经验 安全技能 等等
风险感知 安全心理 安全生理 等等
安全信息获取
安全信息分析
安全信息利用
内部组织的不安全行为
安全信息获取
安全信息分析
安全信息利用
外部组织的不安全行为
安全信息获取
安全信息分析
安全信息利用
政府层面的不安全行为
安全法律法规缺陷 安全政策方针缺陷 安全统筹监管缺陷 等等
安全法律法规制定 安全政策制定 安全方针制定 等等
安全评价 安全规划 安全设计 等等
安全评价缺陷 安全规划缺陷 安全设计缺陷 等等
安全管理缺陷 安全培训不足 安全投入不足 等等
安全管理 安全培训 安全投入 等等
安全理念 安全资源 安全技术 等等
内 部 组 织
人
外 部 组 织
政 府
系统固有 危险
基于技能的行为 基于规则的行为 基于知识的行为
安全理念 安全资源 安全技术 等等
安全理念 安全资源 安全技术 等等
社会安全状况 社会经济关系
法律法规信息 内部组织信息
法律法规信息 外部组织信息 组织内部安全状况
安全信息获取
安全信息分析
安全信息利用
监管机构的不安全行为
安全标准规范缺陷 安全审批审核缺陷 安全监管监察缺陷 等等
安全标准制定 安全规范制定 安全监管 等等
监 管 审 批 机 构
安全理念 安全资源 安全技术 等等
法律法规信息 辖区安全状况
工作报告、事故报告等
法律法规、安全方针、监督管理等
安全评价、规划等咨询服务
工作报告、事故报告等
行为
风险信息
所需的评价、规划等基本信息
安全监管监察、行政审批等
现场安全信息
安全管理、培训等 工作指令、任务等
微 观 层 面
中 观 层 面
宏 观 层 面
.
[D].
长 沙
：
中 来 南 源 大 ： 学 黄
， 浪
（ 导 师
：
吴 超
）
理 论 安 全 模 型 的 构 建 原 理 与 新 模 型 的 创 研 究
2018.
安
全 信 息 流 事 故 致 因 分 析
IFAM
模 型

## Slide 83: 系统安全韧性内涵模型
恢复
优化
维持
应对
系统安 全韧性
事前的系统安全容 量、脆弱性等分析
事后增强系统的自 适应与自组织能力
积累事故风险应对 与消除经验的能力
恢复系统正常状 态、功能的能力
承受
吸收
重建
系统安全韧性的日 常维持与调整能力
提高
事后安保与重建 工作能力
事中应急、响应与 与救援能力
系统的监测、检测 与预警预报能力
来源：黄浪, 吴超, 王秉. 系统安全韧性的塑造与评估建模[J]. 中国安全生产科学技术, 2016, 12(12): 15-21.

## Slide 84: 系统安全韧性塑造体系概念模型
管
理
子
系
统
韧
性
承受能力
物质流韧性
能量流韧性
信息流韧性
关联关系表征
元 素 或 子
系 统
组
织
成
员
子
系
统
韧
性
物
质
技
术
子
系
统
韧
性
外
部
环
境
系
统
韧
性
安全韧性功能
优化能力
恢复能力 吸收能力
系统安
全韧性
来源：黄浪, 吴超, 王秉. 系统安全韧性的塑造与评估建模[J]. 中国安全生产科学技术, 2016, 12(12): 15-21.

## Slide 85: 系统安全韧性塑造体系作用模型
管理 子系 统
物质 技术 系统
组织 成员 系统
系统
安全 韧性
风险冲击与扰动
伤亡损害
造成
吸收扰动
承受力
减轻
恢复力
减轻
恢复韧性
物质流
信息流
能量流
外部
环境
减轻
优化系统安全韧性
物质流
能量流
信息流
物质流
能量流
信息流
内部
环境
来源：黄浪, 吴超, 王秉. 系统安全韧性的塑造与评估建模[J]. 中国安全生产科学技术, 2016, 12(12): 15-21.

## Slide 86: 复杂安全系统的不对称信息模型
涉事人
涉事物
组 织
环 境
事 事
件 故
社 会
公 众
社 会
环 境
图注：
层面Ⅰ：现象层（涉事内子系统）
层面Ⅱ：本质层（涉事外子系统）
灰箱 事故 信息传递 发生关系
{ 组织环境 } = { 领导风格，人事关系，安全信息，沟通效率，安全科技，组织管理，安全文化，…}
{ 社会环境 } = { 贫富差距，信息网络，经济水平，文教风俗，国家行动，政治力量，道德法纪，…}
信息不对称
信息不对称
信息不对称
信息不对称
信息不对称
信
息 不 对 称
信 息 不 对
称
信 息 不 对 称
来源：杨冕（导师：吴超）. 基于安全技术与安全管理反思的安全学理论体系构建[D]. 长沙：中南大学，2017.

## Slide 87: 安全信息处理的“3-3-1”通用模型
知觉处理器
行动结果
短期 安全记忆
长期 安全记忆
工作 安全记忆
安全 信息 刺激
内部安全 信息刺激
外部安全
信息刺激
思维处理器
安全预测 安全决策
行动处理器
安全执行
所在系统安 全状态变化
安全信宿处理安全信息的主体过程
安全信息反馈
能力型和规约型影响因素
循环反馈
来源：王秉, 吴超, 黄浪. 基于安全信息处理与事件链原理的系统安全行为模型[J]. 情报杂志, 2017, 36(9): 119-126.

## Slide 88: 基于安全信息处理与事件链原理的系统安全行为模型
个体人 安全 执行
A1
安全绩效下降
G1
N11
N13
个体人 个体人 安全 Y11 安全 预测 决策
F1 D1
Y12
Y
13
安全绩效不变
或升高 S
1
刺激 内部安全
I1 信息刺激
安全 外部安全
信息 信息刺激
思维处理器
行动处理器
知
C
1
视觉
觉 听觉
处
触觉
理
器 嗅觉
…
感知 差错
能力型和规约型 影响因素 B1
安全管理缺陷
G2
N21
N23
组织人 组织人
安全 Y21 安全
预测 决策
F2 D2
Y22
Y
23
安全管理完善
S2
I2
刺激 内部安全
信息刺激
安全 外部安全
信息 信息刺激
思维处理器
行动处理器
组织人 安全 执行
A2
知
C2
监测
觉 观察
处
检查
理
器 沟通
…
感知 差错
能力型和规约型
影响因素B2
前
提
T
1
T
2
M
1
M
2
个体人 安全 行为 失误 模式
W1 （N1）
组织人 安全 行为 失误 模式
W2 （N1）
馈
培训
反 防御 机制
规章 文化
安全行为失误因果发展方向
图例：Y（Yes）=行为正确；N（No）=行为失误
安
为
失
回
性
方
安全行为失误回溯性分析方向
1
个
体
人
层 面 机 理
2
组 织 人 层 面 机 理
触发器
N22
触发事件
N12
结果事件
他系统影响
系 统
技术 安 全
全 行
行 为
失 误
误
因
溯
果
发 分
展
析
方
向 向
来源：王秉, 吴超, 黄浪. 基于安全信息处理与事件链原理的系统安全行为模型[J]. 情报杂志, 2017, 36(9): 119-126.

## Slide 89: 系统安全行为失误分析及防控步骤模型
信息收集，安全行为失误具体描述
安全行为任务描述和情景分析 确定安全行为失误机理
确定安全行为失误防控失效点 分析安全行为失误影响因素
还有其他 安全行为失误
否
安全行为失误分析综合
提出安全行为失误防控对策 安全行为失误防控效果评价
是
反 馈
来源：王秉, 吴超, 黄浪. 基于安全信息处理与事件链原理的系统安全行为模型[J]. 情报杂志, 2017, 36(9): 119-126.

## Slide 90: 安全信息行为的元模型
SISU
被认识
SIN
转化
SID
问题解决
否
满足
实现
是 行为
终止
激发
SIM
SISB
完成
系 统
他系统影响
反馈
SIU的SIB过程
安全信息需要（SIN）→安全信息需求（SID）→安全信息动机（SIM）→安全信 息搜寻行为（SISB）→安全信息利用行为（SISU）
来源：王秉,吴超.安全信息行为研究论纲:基本概念、元模型及研究要旨、范式与框架[J].情报理论与实 践,2018,41(01):43-49.

## Slide 91: 安全信息行为的集成化研究框架模型
安全 信息 需求
安全 信息 搜寻
安全 信息 行为 元模型
安全 信息 利用
安全信息
安全信息
安全信息
定 定 定 定 定 义 义 义 义 义 1 2 3 4 5
…
定 义
11
基本概念
时空视角
时间视角： 人类进化/生命 周期视角的安 全信息行为
空间视角： 不同系统的安 全信息用户的 安全信息行为
多 学 科 视 角
人类学
社会学
哲学
情报学
安全科学
心理学
行为科学
方 法 视 角
质性方法： 扎根理论法 比较法 叙事法 行为研究
…
量性方法： 实验法 统计学方法 建模方法 模拟法
…
建构 理论
验证 理论
基于安 全信息 行为的 系统安 全行为 管理
研 究 要 旨
研 系统观
究 范
式
用户观
来源：王秉,吴超.安全信息行为研究论纲:基本概念、元模型及研究要旨、范式与框架[J].情报理论与实 践,2018,41(01):43-49.

## Slide 92: 安全信息-安全行为（SI-SB）系统安全模型
安
信 息 Ib
安 全 信 源 S
安
信 道 A
安全信宿Ⅰ 的安全特性
系统
安全
全 讯息
Is
全
筛选
过程
过程
实际获 得的安 全信息 IS
安全预 测所需 的安全 信息
I
1N
安全预测问题
P1
安 全 信 道 B
If
安全 讯息 Ik
安全信宿Ⅰ 的安全特性
解释 过程
Id
安 全 信 道 C
安全 讯息
Iy
实际获 得的安 全信息 IK
安全决 策所需 的安全 信息
I
2N
安全决策问题
P2
（
安 安 安全预
全 全
测讯息
信 预 宿 测
Ⅰ 者
）
解释
安全信宿Ⅰ 的安全特性
过程
（
安 安 安全决
全 全 策讯息
信 决 宿 策
Ⅰ 者
）
（
安 安
全 全
信 执 宿 行
Ⅰ 者
）
解释
实际获 得的安 全信息 IY
安全执 行所需 的安全 信息
I
3N
安全执行问题
P3
SB
系 统 安 全 行 为
（
） 空 间
安全
预测 信息
安全
决策 信息
内外环境影响
SI
系 统 安 全 信 息
（
） 空 间
安全
讯息
Ig
安全信息 采集者
噪音
噪音
噪音
发出行为
内外环境影响
来源：王秉,吴超.安全信息—安全行为(SI-SB)系统安全模型的构造与演绎[J].情报杂志, 2017, 36(11): 41-49+98.

## Slide 93: 个体安全信息力与不安全行为的关系模型
（ 个 安 体 全 安 能 全 力 信 缺 息 陷 力 的 偏 本 差 质
）
个 体 不 安 全 行 为
安 全 信 息 流 偏 差
认 知 流 偏 差
行 为 流 偏 差
方向偏差
大小偏差
作用点偏差
个体安全
信息力
F’
个体安全信息获取力F1
个 体 安 全 信
个体安全
信息力 F
息 分 析 力
F2
个体安全信息利用力F3
来源：黄浪，吴超，王秉. 个体安全信息力的概念模型及其作用机制[J]. 中国安全科学学报，2017，27（11）：7-12.

## Slide 94: 个人安全信息力作用机制模型
安
全
绩
效
方
向
O
F
安 全 信 息 阻 力 方 向
安全信息自身复杂特性
O1
正常安全信息流
异常安全信息流
A
F1
合理安 全信息 力区域
满足要求的安
全信息力区域
B
个体信息认知偏差
F2
个体不安全行为
∂
∂1
∂2
来源：黄浪，吴超，王秉. 个体安全信息力的概念模型及其作用机制[J]. 中国安全科学学报，2017，27（11）：7-12.

## Slide 95: 安全空间数据场效应表达模型
安全数据
质点
数据力
流
数据场
安全数据 安全数据
空间
信息关联
价值关联
安全大数据场景
（以人的行为为原点）
可视化 可感化
行为类型
行为时间
行为频率 行为过程
行为地点
行为主体
碰撞、裂变、聚合
中效应
安全信息意外释放 安全信息不对称 数据能量意外释放
行为致因
宏 效 应
关联分析
事故涌现
新数据 新信息 新物质 新能量 新关联 新价值
微效应
认知流
意识流
动作流
作业流 时间流 反应流
安全涌现
失效
有效
来源：欧阳秋梅, 吴超. 复杂安全系统数据场及其降维理论模型[J]. 中国安全科学学报, 2017, 27(8): 32-37

## Slide 96: 基于数据场的安全系统降维理论模型
安全数据质点集N1
(离散独立无价值)
数据力
安全数据流
数据场
安全数据空间Qn (连续关联有价值)
信息关联
价值关联
N维有序数据组
关联度符合 判断标准
舍去
N维有序数据集
是
M维局部 最大值点集
映射到
N组不同维度的 数据场
维度向量
多因素 关联分析
映射局部 数据场
关联度符合 判断标准
M维有序数据集 安全数据空间Qm
（M≤N） （M≤N） 舍去
提取
关联分析
M个安全薄弱点
提取
安全涌现
采取安全 控制措施
安全性大 于危险性
事故涌现
自聚类过程
维内降容过程
正交化
否
维间降维过程
是
否
维内（间） 降变过程
是 否
来源：欧阳秋梅, 吴超. 复杂安全系统数据场及其降维理论模型[J]. 中国安全科学学报, 2017, 27(8): 32-37

## Slide 97: 安全大数据共享模型
建立健全共享法规标准规范
塑造良好的共享氛围
政府主导，多方参与
资源拥有者
建 立
安
全 数 据 库
建立资源共享 标准化制度
确定资源需求
需求获取与识别
需求资源搜索
提取特选需求 数据集Cn
相似度分析
匹配度
安全基础数据库
事故案例数据库
安全模型数据库 安全监管数据库 安全应急数据库
低
共享思维 观念转变
数据采集与 整合能力
拒 加 数 数
绝 强 据 据
资 数 采 结
源 据 集 构
多 化
垄 安 元 能
断 全 化 力
数 据 整 合 能 力
制
度 标 准 化 能 力
提出请求
达成契约式共享
明确使用目的
基础 建立安全大数据资源共享库
资源对接与传递
效果评估与反馈
获取资源
达到目的
否
是
人才培养激励机制
安全大数据共享观
外部环境
资源保存者（平台）
资源需求者
安 全 大 数
据
集
安 全
大
数 据 技 术
安 全
大
数 据 思 维
安 全 大
数 据 共 享 机 制
高
具体内容
共享思维转变
安全大数据技术 应用与创新
契约
式共享
安 全 大 数 据
采 集 技 术
安 全 大 数
据
预 处 理 技 术
安 安
全 全
大 大
数 数
据 据
存 挖
储 掘
技 技
术 术
安 全 大 数
据
可 视 化 技 术
建立安全大数据技术库
来源：欧阳秋梅,吴超.安全大数据共享影响因素分析及其模型构建[J].中国安全生产科学技术,2017,13(02):27-32.

## Slide 98: 公共安全大数据资源共享模型
公 公 公 公 公 公 共 共 共 共 共 共 安 安 安 安 安 安 全 全 全 全 全 全 基 案 模 规 监 应 础 例 型 则 管 急 数 数 数 数 数 数 据 据 据 据 据 据 库 库 库 库 库 库
关联分析
位置关系 结构关系 功能关系 行为关系 组织关系 行为关系 影响关系
数聚组构
多维共享
数
聚
解构
条数据
网线 节点 脉络
逻辑运行规律
重构
多维共享
新数据
新信息 新物质 新能量 新价值
多维共享
安全资源整合原理 安全数据核心原理
数据关联交叉原理 安全价值转化原理
安全科学导向原理
公
共 公 职 信 食 社 交 共 业 息 品 会 通 卫 健 安 安 安 安 生 康 全 全 全 全
人
环 机
系统 管
块数据 面数据
条数据
条数据
块数据 块数据 块数据
狭义公共安全大数据集共享
主要是非泄密的公共安全基础数据集
广义公共安全大数据资源共享
公共安全
大数据思维
公共安全
大数据技术
政府为主
主体不限，包括政府、企业、组织、个体等
多维共享
具体模式
公共安全
大数据集
法 规 标
准 规 范
信 息 化 能 力
政 府 主 导
多 方 参 与
共享流程
共享机制
来源：欧阳秋梅,吴超.安全大数据共享影响因素分析及其模型构建[J].中国安全生产科学技术,2017,13(02):27-32.

## Slide 99: 安全生产大数据采集的通用模型
5w2h
Why
信息不对称
Who
多采集对象
使用主体
决定
WWhhaatt
WWhhearte 无边界
多时空尺度 多专题尺度 多来源对象
数据框
（场景）
WWhheant
以问题 为导向
WHhowat
动 静
态 态
采 采 采 采 采 场 关联 描
集 集 集 集 集 景 述
思 方 技 工 方 数 数
路 法 术 具 式 据 据
HoWwhmatuch
数据量不在多
堵、独、漏、慢
根本原因
具体表现
关联程度
串联价值
场景作用
被动采集
历史数据
实时数据 预测数据
感知 互联
存储
物联化
互联化
智能化
采集者的自主思 考和辨识能力
思维路径
过程路径
技术路径
来源：欧阳秋梅,吴超.安全生产大数据的5W2H采集法及其模式研究[J].中国安全生产科学技术,2016,12(12):22-27.

## Slide 100: FDA（安全预测→安全决策→安全执行）事故致因模型
个体 安全 预测
F1
事故发生 或扩大 G1
安全信息
N11
N12
N13
Y11
个体
安全 Y12
决策
D1
自组织
预测
F2
自组织 安全 执行
A2
安全自控 存在缺陷 G2
安全 S2
安全 Y
21
自组织
安全 Y22
决策
D2
N21
安全他控 存在漏洞 G3
安全 S3
他组织
安全 Y31
预测
F3
N31
1
个 体 层 面 因 素
2
自 组 织 层 面 因 素
直 接 原 因
间 接 原 因
组 织 内 部 因 素
3 组
他 织
组 外
织 部
因 因
素 素
N
32
N33
N22
N23
他组织
安全 Y32
决策
D3
他组织 安全 执行
A3 Y33
Y
23
个体 安全 执行
A1 Y13
行为 失误 模式
（N1）
行为 失误 模式
（N2）
行为 失误 模式
（N3）
个体必要安全信息
I1
个体安全欺骗
C1
M1
1
┐M
安全信息
自组织必要安全信息
I2
自组织安全欺骗
C2
M
2
2
┐M
安全信息
他组织必要安全信息
I3
内外环境影响
他组织安全欺骗
C1
M3
3
┐M
图例：Y（Yes）=行为正确；N（No）=行为失误；M=必要安全信息缺失；┐M=必要安全信息充分
事 故 系 统
（
AS)
不 安 全 物 态
W
安全 S1
来源：王秉,吴超.安全信息视域下FDA事故致因模型的构造与演绎[J].情报杂志,2018,37(04):120-127+146.

## Slide 101: 安全信息流动的一般模型
安 全 信 源
安 （
全 安 信 全
宿 预
Ⅰ 测
安（
全安 信全
宿决
Ⅱ策
安（
全安 信全
宿执
Ⅲ行
安全 信号
安全 预测 信号
安全 决策 信号
安全 执行 信号
安 全 信 道
安 全 信 道
安全 信号
安 全 信 道
安全 信号
安 安
全 全
消 信
息 息
安全 信息
解释 过程
者
）
安全 预测 信息
解释 过程
者
）
安全 决策 信息
解释 过程
者
）
安全 执行 信息
安全信宿Ⅰ 的知识结构
安全信宿Ⅱ 的知识结构
安全信宿Ⅲ 的知识结构
安 全 信 息
载 体
安 全 预 测 信 息
载 体
安 全 信 息
载 体
安 全 决 策 信 息
载 体
安 全 信 息
载 体
安 全 执 行 信 息
载 体
（真信源）筛选过程
噪声
噪声
噪声
来源：王秉,吴超.安全信息视域下FDA事故致因模型的构造与演绎[J].情报杂志,2018,37(04):120-127+146.

## Slide 102: “真信源—安全信源”信息不对称模型
安 全 信 源
安全 信号
安全 信号
安 全 信 道
安 安
全 全
消 信
息 息
安全 信息
解释过程
安全 信息
（真信源）筛选过程
知 识 结 构
安 全 信 宿
●筛选不力，无法或未完整筛 选有效信息
噪声
作用与影响 故障要素与原因连接线
故障原因
安全信息流动主体
安全信息不对称主体
来源：王秉,吴超.安全信息视域下FDA事故致因模型的构造与演绎[J].情报杂志,2018,37(04):120-127+146.

## Slide 103: “安全信源—安全信宿”信息不对称模型
安 全 信 源
安全
信号
安全
信号
安 全 信 道
安 安
全 全
消 信
息 息
安全
信息
解释过程
安全
信息
（真信源）筛选过程
知 识 结 构
安 全 信 宿
信道不畅
信道杂乱交叉，冲突碰撞
无法或未完整筛选有效信息
无法接收安全信息
无法正确理解安全信息
载体不够明 显、不易被 识别
扰动和阻碍
噪声
来源：王秉,吴超.安全信息视域下FDA事故致因模型的构造与演绎[J].情报杂志,2018,37(04):120-127+146.

## Slide 104: “安全信宿—安全信宿”信息不对称模型
安 全 信 源
安 全 信 宿 k
安 全 信 宿 n
安全 信号
安全 信号
安全 信号
安全 信号
安 全 信 道
安 全 信 道
安 全 信 道
安 安
全 全
消 信
息 息
安全 信息
解释 安全
过程 信息
解释 安全
过程 信息
解释 安全
过程 信息
安全信宿1 的知识结构
安全信宿k 的知识结构
安全信宿n 的知识结构
（真信源）筛选过程
…
…
●无法接收安全信息
●无法正确理解安全信息
●信道不畅
●信道杂乱交叉、冲突碰撞
●载体不够明 显、不易被识别
●扰动和阻碍
安 全 信 宿 1
噪声
噪声
噪声
来源：王秉,吴超.安全信息视域下FDA事故致因模型的构造与演绎[J].情报杂志,2018,37(04):120-127+146.

## Slide 105: 重大事故链式演化模型
物质流
能量流
信息流
载体演绎
（承灾物、 避灾物、减
灾物）
固态
气态
演绎
耦合
液态 表征 聚集
形成
聚集
耦合
传输
转换
耗散
机械能
热能
化学能
电能
辐射 能，等
能 量 转 换
事故
效应
形 成
表 征
光
声
速
波
温， 等
表 征
辐射
转化
传播
干涉
耗散
体态损伤
作用力度
破坏强度
标识
导向
观测
警戒
调控
正作用
表征
负作用
输出
事 故 灾 难
次生事故
外因
激发
信 息 表 征
正作用
外因激发（人、环境）
利
用
事故起因
（人、物、 环、管）
输入
动
力
载
体
形态显现
形态显现
载
体
载体
来源：黄浪, 吴超, 王秉. 基于熵理论的重大事故复杂链式演化机理及其建模[J]. 中国安全生产科 学技术, 2016, 12(5):10-15.

## Slide 106: 事故预防与控制策略框架模型
事故发生发展规律
事故链阶段划分特征
载体信息监测数据
确定事故链式演化阶段
潜伏期
爆发期
危险辨识、分
析、评估、控制
在可控情况下
诱导事故发生
事故即将发生
应急救援、
抢险措施
事故已经爆发
失或减小
Y
事故破坏力丧
无 效
事故链未扩大
防止次生事
故发生
断链减灾
形成事故链 事故规模扩大
有效
阻止或控制事 故发生
终结期
人流管理 物质流管理
能量流管理 信息流管理
环境的管理
有 效
无效
无 效
断链减灾，阻止
事故链继续扩大
蔓延期
进入
来源：黄浪, 吴超, 王秉. 基于熵理论的重大事故复杂链式演化机理及其建模[J]. 中国安全生产科学技术, 2016, 12(5):10-15.

## Slide 107: 风险感知偏差心理距离模型
此时 此地
确定 本人
概率维度
空间维度
时间维度
社会性维度
不确定性
时
间
距
离
社会关系
（社会距离）
空间距离
一定时间 一定空间 一定概率 一定人群
来源：黄浪, 吴超. 风险感知偏差机理概念模型构建研究[J]. 自然灾害学报, 2017, 26(1):60-66.

## Slide 108: 风险感知偏差机理概念模型
客观风险
以知识为基础
以技能为基础
以规则为基础
风 险 知 觉
风 险 认 知
风 险 沟 通
风 险 评价与 决 策
采 取 风 险 应 对 行 为
空
间
距
离
社会性距离
概
率
距
离
感知
路径
感 知 过 程
主观感知风险
风 险 感 知 偏 差
（ 个 体
）
时间距离
简捷化直觉
心理情景
组
织
直
接
受
害
人
间
接 受 害 人
波
及 相 关 单 位
波
及 整 个 社 会
风险感知偏差放大
风 险 事 件
来源：黄浪, 吴超. 风险感知偏差机理概念模型构建研究[J]. 自然灾害学报, 2017, 26(1):60-66.

## Slide 109: 人的安全信息认知模型
来源：黄浪,吴超,王秉.基于信息认知的个人行为安全机理及其影响因素[J].情报杂志,2018,37(08):121-127.

## Slide 110: 基于信息认知的个人行为安全机理模型
来源：黄浪,吴超,王秉.基于信息认知的个人行为安全机理及其影响因素[J].情报杂志,2018,37(08):121-127.

## Slide 111: 个人行为安全影响因素及其机制模型
来源：黄浪,吴超,王秉.基于信息认知的个人行为安全机理及其影响因素[J].情报杂志,2018,37(08):121-127.

## Slide 112: 工伤心理创伤关联模型
工伤事件
工伤员
工
调查者 知情者 救援者
劳动能 力鉴定 委员会
用人单 位
幸存者 目击者
员工家 属
社会保 险经办 机构
工伤严重程度
身体创伤
心理创伤
劳动能力
生活自理能力
创伤类型
影 响
创伤体现
轻伤 重伤
致残 死亡
一般表现
（生理、心理） 人格特征
创伤后应激 障碍
创伤分析层
工伤经历 认知评价 社会支持
影响因素
替代性心理创伤
直
接
性
心
理
创
伤
工
伤
保
险
赔
偿
刺
激
创伤结构层
工伤认证与劳动能力鉴定
结果
交 纳
征 收
接触
创伤
来源：方胜明, 吴超. 心理创伤与工伤保险赔偿关联性研究[J]. 中国安全科学学报, 2016, 26(11):37-42.

## Slide 113: 工伤保险赔偿与心理创伤“定滑轮”关联模型
（
心理
创伤
改善区
（Ⅱ区）
恶化区
（Ⅳ区）
平衡区
（Ⅲ区）
工伤 保险
赔偿
工伤保险法律体系
正常区
Ⅰ区）
无效区
（Ⅴ区）
O
作用区间
G心创
F赔偿
F赔偿＜F期下
F ＞F
赔偿 期上
赔偿区间
期望赔偿值下限
F期下＜F赔偿＜F期上
期望赔偿值上限
F期≈F赔偿
F期= ？
劳动能力鉴 定委员会及 心理专家组
社会保 险行政 部门
来源：方胜明, 吴超. 心理创伤与工伤保险赔偿关联性研究[J]. 中国安全科学学报, 2016, 26(11):37-42.

## Slide 114
大
数 据 的 系 统 安 全 理 论 建 模 范 式 模 型
,
,
[J].
系
统 来 工 源 程 ： 理 黄 论 浪 与 吴 实 超 践 王
秉
大 数 据 视 阈 下 的 系 统 安 全 理 论 建 模 范 式 变 革
.
,2018,38(07):1877-1887.

## Slide 115: 混合视听信号认知的通用模型
来源：龙增,吴超,石英.多级视听混合交替安全信号的认知模型构建及其故障模式分析[J].中国
安全生产科学技术,2018,14(07):154-160.

## Slide 116: 串联形式下的多级视听混合交替安全信号的认知模型
来源：龙增,吴超,石英.多级视听混合交替安全信号的认知模型构建及其故障模式分析[J].中国
安全生产科学技术,2018,14(07):154-160.

## Slide 117: 并联形式下的多级视听混合交替安全信号的认知模型
来源：龙增,吴超,石英.多级视听混合交替安全信号的认知模型构建及其故障模式分析[J].中国
安全生产科学技术,2018,14(07):154-160.

## Slide 118: 聚合形式下的多级视听混合交替安全信号的认知模型
来源：龙增,吴超,石英.多级视听混合交替安全信号的认知模型构建及其故障模式分析[J].中国
安全生产科学技术,2018,14(07):154-160.

## Slide 119: 混联形式下的多级视听混合交替安全信号的认知模型
来源：龙增,吴超,石英.多级视听混合交替安全信号的认知模型构建及其故障模式分析[J].中国 安全生产科学技术,2018,14(07):154-160.

## Slide 120
结 语
理论安全模型是某一系统的安全要素及其作用机制 的抽象表达，一般需要配上文字加以说明才比较清楚。 因此，建议感兴趣的读者参阅相关的文献或专著，以 便于更好理解这些安全模型的内涵。